## Slide 1
device_connection_task_description.png
1 -云端创建模型
定义设备属性、测点、服务、事件四要素
2 -云端创建产品
3 -云端创建设备
4 -实体设备出厂烧录
创建产品，获取ProductKey和ProductSecret
在Portal创建设备，获得三元组
为设备烧录三元组
5 -设备联网
设备上电联网，携带三元组请求登录云端
6 -设备登录
云端鉴权，鉴权通过后设备登录，第一次登录即可激活设备
7 -数据传输
设备登录后，设备可以发送数据至云端

## Slide 2
edge_connection_task_description.png
1 -云端创建模型网关、子设备
2 -云端创建产品网关、子设备
3 -云端创建网关、子设备实例
4 -实体网关、子设备出厂烧录
5 –网关联网
创建产品，获取ProductKey和ProductSecret
在Portal界面创建设备，获得设备三元组
定义设备属性、测点、服务、事件四要素
烧录三元组
设备上电联网，携带三元组请求登录云端
6 –网关登录
云端鉴权，鉴权通过后设备登录，第一次登录即可激活设备
7 –添加拓扑
将子设备添加到网关拓扑下
8 –网关代理子设备登录
网关使用子设备三元组代理登录子设备
9 –数据传输
子设备登录后，网关代理子设备发送数据至云端

## Slide 3
子设备
数据
传输
子设备无需烧录任何内容
网关
IoT edge
网关
Edge logger
子设备Product开启动态注册
Edge烧录SA
子设备已在平台预注册
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
网关已提前拿到子设备Product信息
网关已提前拿到子设备
三元组
使用http接口动态注册
子设备
子设备经由网关代理上线，
上线前会添加拓扑结构
data_provisioning_overview_1.png

## Slide 4
子设备
数据
传输
子设备无需烧录任何内容
网关
Edge
网关
Edge
子设备未在云端注册
子设备已在云端注册
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
使用restful接口动态注册子设备，
接口返回子设备三元组
网关烧录子设备三元组
子设备由网关代理上线，
上报子设备三元组
Edge烧录SA、
edge productkey、
子设备productkey
子设备由网关代理上线，
上报子设备三元组
1.1
1.2
overview_device_connection_2_0_v3_1.png

## Slide 5
直连设备
数据
传输
子设备需要烧录Product信息
设备动态注册
Product开启动态注册
设备上线
上报数据
云端已经预注册直连设备
上报productkey，devicekey，devicesecret
上报productkey，
devicekey，devicesecret
data_provisioning_overview_2.png

## Slide 6
直连设备
数据
传输
子设备需要烧录Product信息
设备动态注册
设备已在云端注册
Product开启动态注册
设备上线
上报数据
设备烧录productkey，
devicekey，devicesecret
设备已在云端注册，烧录设备三元组
上报productkey，devicekey，devicesecret
1.设备激活，上报三元组
2. 仅返回一次devicesecret
3. 设备上线，上报三元组
可插拔采集芯片
子设备未在云端注册
采集芯片烧录SA、
子设备productkey
使用restful接口动态注册子设备，
接口返回子设备三元组
上报设备三元组
2.1
2.2
2.3
overview_device_connection_2_0_v3_2.png

## Slide 7
device_connection_methods.png
EnOS Cloud
应用
应用
应用
应用
Edge
MQTT
Edge
设备注册服务
设备
第三方系统
API 网关
应用
应用
IoT Hub
Cloud Edge
集群
Edge
Edge
专有协议SN
1
3
2
4
设备注册服务
设备
第三方系统
设备
第三方系统

## Slide 8
EnOS IoT Hub
Edge
逆变器
逆变器
逆变器
逆变器
inverter_gateway.png

## Slide 9
EnOS IoT Hub
Edge
SCADA
风机
SCADA
风机
风机
风机
turbine_scada_gateway.png

## Slide 10
2 - 通过OpenSSL在本地edge设备中生成CSR和钥匙。
0 - 定义模型、产品和创建设备。
3 - 调用EnOS API，通过CSR和钥匙生成证书。
4 - 将证书保存为文件（python为.pem文件，JAVA为.jks文件）
1 - 获得EnOS CA根证书
准备
证书操作步骤
certificate_preparation.png

## Slide 11
certificate_service_secure_communication_01.png
Edge
IoT Hub
EnOS CA
1a – 创建钥匙对和CSR文件
1b – 颁发证书
获取X.509证书
X.509证书
1c – 保存证书

## Slide 12
Edge
IoT Hub
EnOS CA
2b –创建设备
2e – 颁发证书
转发 X.509证书申请
X.509证书
2d – 激活设备
2a – 预配
2c – 创建钥匙对和CSR文件
OK
2f – 绑定证书
2g – 保存证书
X.509证书
激活设备，获取X.509证书
certificate_service_secure_communication_02.png

## Slide 13
Edge
IoT Hub
EnOS CA
3a – 验证IoT HuB
MQTT(数据)
3b – 验证设备
3c – 设备数据
3d – 配置或控制信号
通过X509证书进行TLS握手
MQTT(数据)
certificate_service_secure_communication_03.png

## Slide 14
certificate_service_secure_communication_04.png
Edge
IoT Hub
EnOS CA
4a – 撤销证书
OK
4b – 撤销证书和更新CRL

## Slide 15
secret_communication.png
Device
IoT Hub
b – 预配
MQTT(数据)
a – 创建设备
d – 设备数据
e – 配置或者控制信号
MQTT(数据)
f – 执行命令
c – 验证设备
钥匙和密码
登录。三元组productKey, deviceKey, deviceSecret
成功

## Slide 16
device_connection_message_flow.png
设备
（MQTT客户）
Edge网关
（MQTT客户）
设备
（MQTT客户）
规则引擎
时序数据库
告警引擎
流式计算引擎
IoT Hub
（MQTT服务器）
Topic
…
子设备
Publish/Subscribe
Publish/Subscribe
Publish/Subscribe

## Slide 17
device_management_concepts.png
产品
模型
实例化
实例化
增加通信连接和数据传输属性
设备
设备组合
具有与EnOS Cloud进行安全数据传输的设备秘钥，设备证书
无秘钥，证书等用于通讯的属性
资产
如风机，光伏板，逆变器等
如风场场站，智能楼宇等

## Slide 18
connection_scenario_2.2
设备注册
（静态）
设备
设备上线
上报数据
设备已在云端注册，
烧录设备三元组
上报设备三元组
2.2

## Slide 19
connection_scenario_2.3
IoT Hub仅返回一次deviceSecret
设备上报三元组
设备注册
（动态）
设备
设备上线
上报数据
设备已在云端注册
Product开启动态注册
设备烧录productKey，
deviceKey，deviceSecret
设备上报productKey，
deviceKey，deviceSecret
2.3

## Slide 20
connection_scenario_2.1
IoT Hub返回一次deviceSecret
设备上报三元组
设备注册
（动态）
设备
设备上线
上报数据
设备未在云端注册
子设备需要烧录Product信息
2.1
可插拔采集芯片
采集芯片烧录SA
子设备productKey
orgID
使用restful接口动态注册子设备，接口返回子设备三元组

## Slide 21
connection_scenario_1.1
子设备
子设备无需烧录任何内容
子设备未在云端注册
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
使用restful接口动态注册子设备，
接口返回子设备三元组
Edge网关
Edge烧录SA、
edge productkey、
子设备productkey
子设备由网关代理上线，
上报子设备三元组
1.1

## Slide 22
connection_scenario_1.2
子设备
子设备无需烧录任何内容
子设备已在云端注册
添加拓扑关系
设备上线
上报数据
Edge网关
Edge烧录SA
网关烧录子设备三元组
子设备由网关代理上线，
上报子设备三元组
1.2